## Slide 1: BALANCE DE LA ENTROPIA PARA SISTEMAS CERRADOS
El cambio de la entropía es la diferencia entre la entropía inicial y la entropía final.
El cambio de entropía en sistemas cerrados se debe a la transferencia de entropía que acompañada por la transferencia de calor y la generación de entropía dentro de las fronteras del sistema.
Balance de la entropía.
S2 - S1 = SQ + S gen,sis
1 T

2

## Slide 2
El término transferencia de entropía puede ser expresado como una suma cuando se transfiere calor en una cantidad QK a través de la frontera a temperatura constante TK.
S2 - S1 = QK + S gen sis
TK

Proceso adiabático (Q = 0)
Los términos en la relación anterior se eliminan y el cambio de entropía en el sistema cerrado se vuelve igual a la generación de entropía dentro del sistema.
S sis adia = S gen sis
S gen sis = 0 Es internamente reversible

## Slide 3
La entropía total generada dentro de un proceso puede expresarse como: S gen = S gen sis + S gen alr
El cambio en la entropía de los alrededores viene a ser:
En un proceso adiabático S alr = 0
el principio del incremento de la entropía se reduce a:
La entropía de un proceso cerrado nunca disminuye durante un proceso adiabático.
S alr = Q alr
T alr
S gen = S total = m (S2- S1) > = 0