## Slide 1
ENTROPIA

## Slide 2: ENTROPIA
La segunda ley de la termodinámica aplicada a procesos.
La segunda ley conduce a la entropía propiedad un poco abstracta y de difícil descripción física.
A diferencia de la energía la entropía es una propiedad que no se conserva.

## Slide 3: ENTROPIA
Se comprende al estudiar sus aplicaciones en procesos como :
combustión en un motor de automóvil
enfriamiento en una taza con café
procesos químicos que se llevan a cabo en nuestros cuerpos.
Se orientará comenzando con un análisis de la desigualdad de Clausius y se continua con el principio de aumento de entropía.

## Slide 4
LA DESIGUALDAD DE CLAUSIUS
La desigualdad de Clausius es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica.
Es valida para todos los ciclos posibles incluyendo maquinas térmicas tanto reversibles como irreversibles y los refrigeradores.
Q --- T
<= 0

## Slide 5
LA DESIGUALDAD DE CLAUSIUS
Considerando primero el ciclo reversible de una maquina térmica que trabaja entre fuentes de temperaturas TH y TL (figura) la integral cilclíca de transferencia de calor es mayor que cero entonces:
por el hecho de TH y TL son constantes y de que es un ciclo reversible se deduce que:
Q = QH - QL > 0
Q --- T
= QH / TH - QL / TL= 0

## Slide 6: LA DESIGUALDAD DE CLAUSIUS
QH= cantidad de calor que se suministra.
TH= temperatura constante en la frontera.
QL= cantidad de calor que se libera del sistema .
TL= temperatura constante en la frontera.
TH
TL
Wrever
QH
QL

## Slide 7: Para la máquina cíclica irreversible:
Q = QH - QL > 0
Q --- T
= QH / TH - QL / TL < 0

## Slide 8: Para ciclos de refrigeración:
Reversibles:
Q = - QH + QL < 0
Q --- T
= - QH / TH + QL / TL = 0

## Slide 9: Para ciclos de refrigeración:
Irreversibles:
Q = - QH + QL < 0
Q --- T
= - QH / TH + QL / TL < 0

## Slide 10: Ciclo de refrigeración:
TH
TL
Wirrev
QH
QL

## Slide 11: Ejemplo
Una maquina térmica recibe 600 kj de una fuente de alta temperatura a 1000 k durante un ciclo. Convierte 150KJ de ese calor en trabajo neto y de4secha los restantes 450 KJ en un sumidero de baja temperatura a 300 k.
Determine si la maquina térmica viola al segunda ley de la termodinámica con base: a) la desigualdad de Clausius b)el principio de Carnnot.

## Slide 12: Entropía : propiedad de un sistema
P
V
1
2
A
B
C

## Slide 13: Entropía : propiedad de un sistema
= 0 =
Q --- T
Q --- T
1
2
A
+
Q --- T
1
2
B
= 0 =
Q --- T
Q --- T
1
2
C
+
Q --- T
1
2
B

## Slide 14: Entropía : propiedad de un sistema
La entropía se puede definir como una propiedad de una sustancia, de acuerdo con la relación:
ds = Q / T reversible
El cambio en la entropía de un sistema cuando sufre un cambio de estado se puede determinar como:
S2 - S1 =
Q --- T
1
2

## Slide 15
CASO ESPECIAL: PROCESO DE TRANSFARENCIA DE CALOR ISOTERMICA, INTERNAMENTE REVERSIBLE
S = Q / To KJ/K
EL CAMBIO EN LA ENTROPÌA DE UN SISTEMA DURANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CALOR ISOTERMICO INTERNAMENTE, REVERSIBLE

## Slide 16
PRINCIPIO DEL INCREMENTO DE ENTROPIA PARA SISTEMA CERRADOS
La entropía de un sistema cerrado durante un proceso adiabatico aumenta siempre debido a las irrevesibilidades internas. En el limite de proceso adiabatico internamente reversible, la entropía permanecerá constante. Los procesos adiabàticos de un sistema cerrado para los que dSadia< 0 son físicamente imposibles

## Slide 17
LA VARIACION DE LA ENTROPIA DE UN SISTEMA COMPUESTO O AISLADOS
dSais = dSsis+ dSent
dSais = dSsis+ dSent >= 0
COMO NO SE TIENE NINGUNA TRANSFERENCIA NI DE MASA NI DE ENERGIA A TRAVES DE SUS FRONTERAS, CUMPLE LA CONDICION DE SER CERRADO Y ADIABATICO.

## Slide 18
Sistema cerrado
sais
w
Q
Frontera adiabàtica o aislada
sais = ssis + sent >=0

## Slide 19
1. LOS PRINCIPIOS DE INCREMENTO DE ENTROPIA SON ENUNCIADOS DE NATURALEZA DIRECCIONA
2. LA ENTROPIA ES UNA PROPIEDAD NO CONSERVATIVA, Y LOS PRINCIPIOS DEL INCREMENTO DE LAENTROPIA SON LEYES NO CONSERVATIVAS.
3. SE ALCANZA UN ESTADO DE EQUILIBRIO.
ALGUNOS PRINCIPIOS PARA TENER EN
CUENTA EN UN PROCESO