## Slide 2: ENTROPÍA
CAROLINA M GÓMEZ
MAURICIO JAIMES
GERARDO PINILLA
OSCAR A. ROBLES

## Slide 3: ENTROPÍA
LA GENERACIÓN DE ENTROPÍA ASOCIADA A UN PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CALOR.
BALANCE DE ENTROPÍA EN VOLÚMENES DE CONTROL
CAUSAS DEL CAMBIO DE ENTROPÍA
¿Qué es la ENTROPÍA?
la ENTROPÍA y la generación de entropía en la vida diaria

## Slide 4: GENERACION DE ENTROPIA ASOCIADA A UN PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CALOR
La identificación del punto donde se genera la entropía permite determinar si un proceso es internamente reversible.
Un proceso es internamente reversible si ninguna entropía se genera dentro de las fronteras del sistema.

## Slide 5: BALANCE DE ENTROPÍA EN VOLÚMENES DE CONTROL
La forma de relación del balance de entropía para un volumen de control se obtiene por la relación de balance de entropía de un sistema cerrado, el cual se modifica para permitir el transporte de entropía con la masa…

## Slide 6
Si supone un flujo unidimensional, este puede expresarse como:
. . . .
dSvc = ∑Qk+ ∑meSe – ∑msSs + Sgen,vc
dt Tk
relación del relación de relación de la relación de
cambio de la transfe transferencia de generación de
entropía. rencia de entropía con la entropía
entropía entropía masa. dentro del VC.
con el
calor

## Slide 7
La relación del cambio de entropía dentro del volumen de control dSvc/dt durante un proceso es igual a la suma de la relación de transferencia de entropía a través de la frontera del volumen de control mediante la transferencia de calor

## Slide 8
La relación neta del transporte de entropía dentro del volumen de control por el flujo de masa, y la relación de generación de entropía dentro de las fronteras del volumen de control como resultado de las irreversibilidades.

## Slide 9
Cuando el flujo ya no es unidimensional y las cantidades varían con el tiempo y con la posición, la forma de relación del balance de entropía para un volumen de control puede expresarse como:
.
d ∫v ρs dv = ∫A q/TdA + ∑(∫Aρs Vn dA )i
dt .
--- ∑(∫Aρsb Vn dA)e + Sgen,CV

## Slide 10: CAUSAS DEL CAMBIO DE ENTROPÍA
La transferencia de calor a un sistema aumenta su entropía y la transferencia de calor desde un sistema la disminuye.
La proporción entre la transferencia de calor Q en un punto y la temperatura absoluta T en ese punto se llama flujo de entropía o transferencia de entropía.

## Slide 11
La cantidad Q/T representa la transferencia de entropía acompañada por la transferencia de calor.
Cuando dos sistemas están en contacto, la transferencia de entropía desde el sistema más caliente es igual a la transferencia de entropía hacia el más frío en el punto de contacto, es decir, ninguna entropía se crea o se destruye en la frontera, puesto que la frontera no tiene espesor ni ocupa volumen.

## Slide 12
La masa contiene entropía así como energía y el flujo de masa es un mecanismo para transportar tanto la energía como la entropía hacia adentro o hacia fuera de un volumen de control.
Irreversibilidades como la fricción, la expansión o compresión rápida y la transferencia de calor con una diferencia de temperatura finita provocan siempre que aumente la entropía.

## Slide 13
Si un proceso no incluye transferencia de calor ni irreversibilidades dentro del sistema, la entropía de una masa fija debe permanecer constante dentro de este proceso y recibe el nombre de: PROCESO ADIABÁTICO INTERNAMENTE REVERSIBLE O ISENTRÓPICO.

## Slide 14: ¿QUÉ ES LA ENTROPÍA?
La entropía es una medida del orden (o desorden) molecular de un sistema o de la falta de grados de restricción .
Sistemas muy desordenados tienen alta entropía

## Slide 15: ¿Para qué sirve la entropía?
La entropía, como medida del grado de restricción o como medida del desorden de un sistema, o bien en ingeniería, como concepto auxiliar en los problemas del rendimiento energético de las máquinas, es una de las variables termodinámicas más importantes.

## Slide 16: Variables que afectan la entropía
Temperatura: a mayor temperatura, mayor el movimiento molecular por lo tanto el "desorden" y la entropía aumentan.
Calidad: Cuando la calidad se reduce, la entropía aumenta.
Presión :a mayor presión se reduce el volumen y por lo tanto habrá más orden; la entropía estaría disminuyendo.
Fase del sistema - la entropía aumenta al ir del estado sólido al líquido o al gaseoso.

## Slide 17: Probabilidad termodinámica
P Es el número total de estados microscópicos posibles en un sistema, según Boltzmann
S= klnp
Donde k = 1.3806 X 10 -23 KJ/(Kmol*K)
La entropía de un sistema aumenta siempre que la aleatoriedad de el sistema aumenta.

## Slide 18: Tercera ley termodinámica
La entropía de un cristal perfecto de un elemento o compuesto es cero a la temperatura de cero absoluto 0K.

## Slide 19: GENERACIÓN DE ENTROPÍA EN LA VIDA DIARIA
La generación de entropía es una medida del desorden o desorganización generados dentro de un proceso.