## Slide 1
EL CAMBIO DE ENTROPIA DE SUSTANCIAS PURAS
El valor de la entropia en un estado especifico se determina del mismo modo que cualquier otra propiedad. En las regiones del líquido comprimido y de vapor sobrecalentado, los valores de obtienen directamente de las tablas en el estado especificado. En la región de mezcla saturada se determina de
s = sf + xsfg [kJ/(kg K)] (*)
donde x es la calidad y los valores de sf y sfg se lista en las tablas de saturación.

## Slide 2
EL CAMBIO DE ENTROPIA DE SUSTANCIAS PURAS
Cuando se carece de datos de líquido comprimido, la entropía del líquido comprimido se calcula por medio de la entropía del líquido saturado a la temperatura dada:
s @ P,T  s f @ T (**)

## Slide 3
EL CAMBIO DE ENTROPIA DE SUSTANCIAS PURAS
El cambio de entropia de una sustancia pura durante un proceso es simplemente la diferencia entre los valores de entropía en los estados finales e inicial:
S = m (s2 – s1) (kJ/K) (***)
s = s2 – s1 [kJ/(kg K)] (****)

## Slide 4
EL CAMBIO DE ENTROPIA DE SUSTANCIAS PURAS