## Slide 1
CAMBIO DE ENTROPIA EN SUSTANCIAS PURAS
Al inicio un tanque rigido contiene 5 kg de refrigerante 12 a 20° C y 140 kPa. Después el refrigerante se enfria mientras se agita hasta que su presión disminuye a 100 kPa. Determine el cambio de entropia del refrigerante durante ese proceso.
EJEMPLO 1

## Slide 2
CAMBIO DE ENTROPIA EN SUSTANCIAS PURAS
ESTADO 1
P1 = 140 kPa
T1 = 20°C
s1 = 0.8035 kJ/(kg K)
v1 = 0.1397 m3/kg
TABLA A-13
ESTADO 2
TABLA A-12
P2 = 100 kPa
vf = 0.0006719 m3/kg
( v2 = v1 )
vg = 0.1600 m3/kg
SOLUCION
- El volumen especifico permanece constante durante este proceso (v2 = v1)

## Slide 3
CAMBIO DE ENTROPIA EN SUSTANCIAS PURAS
Como vf < v2 < vg a 100 kPa de presión, entonces el refrigerante es una mezcla saturada de liquido vapor es su estado final. Por lo tanto, primero debemos determinar la calidad:
x2 = =
v2 - vf
vfg
0.1397 – 0.0007
0.1600 – 0.0007
= 0.873
Por tanto,
s2 = sf + x2sfg = 0.0368 + (0.873)(0.6803) kJ/(kg K)
= 0.6307 kJ/(kg K)

## Slide 4
CAMBIO DE ENTROPIA EN SUSTANCIAS PURAS
Entonces el cambio de la entropía del refrigerante durante este proceso se determina por la ecuación (***) como
S = m (s2 – s1) = (5 kg)(0.6307 – 0.8035) kJ/(kg K)
= -0.864 kJ/K
El signo negativo indica que la entropia entropia del sistema disminuye durante este proceso. Sin embargo, esto no es una violación de la segunda ley puesto que el cambio de la entropia total (Ssis + Salr) es el que no puede ser negativo.

## Slide 5
CAMBIO DE ENTROPIA EN SUSTANCIAS PURAS
EJEMPLO 2
Un dispositivo de cilindro-embolo contiene 3 lbm de agua liquida a 20 psia y 70°F. El agua se calienta a una presión constante mediante la adición de 3450 Btu de calor. Determine el cambio de entropia del agua durante este proceso.

## Slide 6
CAMBIO DE ENTROPIA EN SUSTANCIAS PURAS
ESTADO 1
P1 = 20 psia
T1 = 70°F
s1  sf @ 70°F = 0.07463 Btu/(lbm R)
h1  hf @ 70°F = 38.09 Btu/lbm
Por la relación de la primera ley para sistemas cerrados obtenemos
Q – Wotro – Wb = U + EC + EP
SOLUCIÓN
En el estado inicial el agua existe como un liquido comprimido, pues su presión es mayor que la presión de saturación (o.3632 psia) a 70°F.

## Slide 7
CAMBIO DE ENTROPIA EN SUSTANCIAS PURAS
El sistema cerrado en consideración es permanente (EC = EP = 0) e inluye sólo trabajo de la frontera (Wotro = 0). Ademas, en un sistema cerrado sometido a un proceso de presión constante, U + Wb = H. Por tanto,
Q = m(h2 – h1)
3450 Btu = (3 lbm)(h2 – 38.09 Btu/lbm)
h2 = 1188.1 Btu/lbm

## Slide 8
ESTADO 2
P2 = 20 psia s2 =1.7759 Btu/(lbm R)
h2 = 1188.1 Btu/lbm (Tabla A-6E, interpolación)
En estas condiciones el cambio de entropia del agua durante este proceso se determina por la ecuacíon (***) como
S = m(s2 – s1) = (3 lbm)(1.7759 – 0.07463) Btu/(lbm R)
= 5.1038 Btu/R